招 标 公 告

2016( 37 )

福建省水产研究所水产加工与综合利用研究室拟购置

### 水冷除尘万能粉碎机等设备一批

（最高限价￥：165000元（人民币）

### 1、设备名称：水冷除尘万能粉碎机、离心喷雾干燥机、半自动胶囊填充机、铝塑泡罩包装机

2. 设备用途：海洋活性物质及保健食品的中试生产

3. 技术指标要求：

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 常州东南干燥20B水冷除尘万能粉碎机 | 应用领域 食品医药化工 生产能力 60-150（kg/h） 主轴转速 4500（r/min） 进料粒度≤ 6（mm） 电机功率 4（KW） 出料粒度 1-0.01（mm） 重量 2500（kg） 粉碎程度 细磨机 全体材质用304不锈钢，符合GMP标准 |
| 常州东南干燥PLG-5型 离心喷雾干燥机 | 入口温度140-250度自控 出口温度：80-90 水分最大蒸发量 5KG/H 离心雾化转化形式 电动 转速 0-30000 吸雾盘直径 50mm 热源 电加热 电加热最大功率 9KW 长度*宽度*高度 1.85*1.0*2.0 干粉回收率 95% 全体材质用304不锈钢，符合GMP标准 |
| 深圳雷粤机械CGN-208D 半自动胶囊填充机 | 生产率：1----2.5万粒/小时 适用胶囊：000#、00L#、00#、0L、0#、1#、2#、3#、4#、胶囊 充填剂型：不带粘湿性的粉剂、小颗粒剂 总功率：4.0KW 空气压力：0.03m3/min 0.7Mpa 真空泵：抽气率40m3/h 外形尺寸（长×宽×高）：1.14×0.7×1.63(米) 整机重量：380kg 全体材质用304不锈钢，符合GMP标准 |
| 深圳雷粤机械DPP-88 铝塑泡罩包装机 | 冲裁次数：10-35次/分【速度可以调节】 生产能力：2400版/时 最大成型面积及深度：70*110*15mm 最大行程范围：115*80mm 空气压力：0.6-0.8兆帕 电源总功率：220V 50Hz 3.0Kw 模具冷却：自来水或循环水 外型尺寸：1500*600*1200mm 重量：450kg 噪音：<75dBA 全体材质用304不锈钢，符合GMP标准 |

4.售后服务：

4.1 主机至少有壹年的免费保修期。

4.2 投标单位直接提供终身维修，维修响应时间为24小时。

有意者，请将投标书封存完好于2016年 12月 6 日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。