招 标 公 告

2017(1)

福建省水产研究所质检中心拟购置

Pellicon纳米超滤系统

最高限价￥：92000元（人民币）

# 1. 设备名称：：Pellicon 超滤系统

2. 设备用途：对生物工程，生化提取物，化学，造纸，食品科学，中药有效成份提取，海洋研究，环境保护，等水溶性化学小分子或生物表达产物，生化分子产物的实验研究，样品分离制备。

3.工作条件：

★3.1 工作环境 ：（220 ±10）V电压下，可适用于恶劣环境，海洋调查船或渔船上海水样品快速超滤。

3.2 工作温度： 0 ～ +60 °C，操作湿度：(0- 90)% (无冷凝)。

4. 技术指标：

4.1蠕动泵性能：达到或超过masterflex。

★4.2容量：至少一次可以分离 20 L的海水。

★4.3蠕动泵速率：至少满足13 L/min的分离效率。

4.4管路：卫生型耐用进口硅胶管2套，可多次高温灭菌。

★4.5损失率：﹤5%。

4.6 扩展性：扩展性强，至少通过卫生接口，可与MILLIPORE公司标准316L卫生型低碳不锈钢膜夹持具进行无缝对接。

4.7 动力：在海洋调查船或渔船保证抽滤压力的持续性和稳定性。

4.8 抽滤压力：至少2档可调。

★4.9膜包：Millipore的1KD ，0.5 m2 2个，可满足至少20000  L海水或其他样品的超滤量。

★4.10 夹具：MILLIPORE公司标准316L卫生型低碳不锈钢膜夹持具，连接均为卫生接口，可安装3张0.5 m2规格的Pellicon 超滤膜。

★4.11阀门：Sandules医药级卫生隔膜阀，1.5英寸或0.5英寸卫生接口。

★4.11压力表：316L不锈钢隔膜卫生型压力表2个，TC接口，测量范围0－7公斤内部充甘油防止表针颤抖

5、配置要求

标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蠕动泵 | 台 | 1 |
| 2 | 硅胶管 | 套 | 2 |
| 3 | Millipore的1KD 0.5 m2膜包 | 套 | 2 |
| 4 | Millipore膜夹持具 | 套 | 1 |
| 4 | 数据连接线 | 支 | 1 |
| 5 | 原版操作说明书 | 本 | 1 |
| 6 | 中文操作说明书 | 本 | 1 |
| 7 | 仪器保修卡 | 张 | 1 |

6. 技术资料：

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；其他相关技术文件。

7.投标要求：

为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书，无授权书作废标处理。

8. 售后服务及培训：

8.1仪器厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供厦门服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

★8.2经用户验收当天起，质量保证期36个月。

# 8.3仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 1 月 12日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。