招 标 公 告

2017(7)

福建省水产研究所质检中心拟购置

分液漏斗振荡器

最高限价￥：31800元（人民币）

# 1. 设备名称：分液漏斗振荡器

2. 设备用途：适用于水质、生物样品分析前期处理

3.工作条件：

3.1 工作环境 ：（220 ±10）V电压下。

3.2 工作温度： 5～40 °C。

4. 技术指标：

4.1振荡模式：垂直往复式

★4.2振荡速度：50～300rpm

4.3转速控制：具有反馈控制功能

★4.4精确度：±1rpm

4.5振幅：40mm

★4.6定时器：60min内或连续运转

4.7安全装置：过电流保护；振荡停止同时发出提示音

★4.8标配夹具：6个（最多可以拓展至10个夹具）

★4.9两侧最大负重可达各7 公斤

4.10电源：230VAC,50/60Hz

4.11马达：90W

4.12尺寸（W×D×H）：445×730×505mm

4.13净重：53.0Kg

5、配置要求

标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分液漏斗振荡器主机 | 台 | 1 |
| 2 | 振荡台每侧标配各3个 | 套 | 6 |
| 3 | 振荡台（选配） |  |  |

6. 技术资料：

仪器操作手册（英文）；维护手册(英文)；其他相关技术文件。

7.投标要求：

为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书，无授权书作废标处理。

8. 售后服务及培训：

★8.1经用户验收当天起，质量保证期24个月。

# 8.2仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 3月 7日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号福建省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。