招标公告

2017（19）

福建省水产研究所质检中心拟购置

重金属超滤系统和原位过滤蠕动泵

（最高限价￥：38000元（人民币））

- 设备名称：重金属超滤系统和原位过滤蠕动泵

- 设备用途：用于水样的原位过滤和水质重金属样品超滤

- 技术指标要求：

招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 重金属超滤系统 | 2套 | 详见3.1和3.2 打*必须满足 | 采购人指定地点 | 3.8万 |
|  | 1-2 | 原位过滤泵 | 1套 |  |  |  |

# 3.1 重金属超滤系统

# 3.1.1设备用途：

生物工程，生化提取物，化学，造纸，食品科学，中药有效成份提取，海洋研究，环境保护，等水溶性化学小分子或生物表达产物，生化分子产物的实验研究，水质重金属样品的分离制备。

# 3.1.2工作条件：

满足环境温度：0 ～ 40℃ ；满足相对湿度：80%-90%；

# 3.1.3技术指标：

3.1.3.1蠕动泵性能：

*流量范围：0.006-2900毫升/分钟；
*流量精度误差：＜0.5%；
•转速范围：0.1～600（转/分钟）；
•转速分辨率：0.1（转/分钟）；
•电源电压：AC 220V±10%,50Hz/60Hz（标配）；
AC 110V±10%,50Hz/60Hz（选配）；
•功率：小于60W；
•外控接口：外控输入电平5V、12V(标配)、24V（选配）；
外控模拟量0-5V(标配),0-10V,4-20mA（选配）；
•外控数字通讯接口：RS485通讯，支持MODBUS协议；

*3.1.3.2硅胶管路：进口泵管（特氟龙涂层），管径：16#，可多次高温灭菌；

*3.1.3.3膜包：PALL切向流超滤膜包，10K Minimate 50cm2，Omega膜；

*3.1.3.4夹具：配合PALL切向流超滤膜包，10K Minimate 50cm2，使用；

**3.1.3.5设备集成：供货商要在采购方的技术指导下，将超滤泵、压力表、泵管和膜包进行整合，开发成集成系统；

**3.1.3.6压力表：真空压力表的和膜包、泵管的接触面必须是非金属材质，防止重金属的酸溶出。

# 3.1.4 配置要求

*标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蠕动泵 | 台 | 1 |
| 2 | 硅胶管 | 套 | 1 |
| 3 | PALL10K Minimate 50cm2 | 套 | 1 |
| 4 | PALL膜夹持具 | 套 | 1 |
| 5 | 原版操作说明书 | 本 | 1 |
| 6 | 中文操作说明书 | 本 | 1 |

# 3.1.5 技术资料：

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；其他相关技术文件。

# 3.1.6售后服务及培训：

3.1.6.1仪器厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供厦门服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

*3.1.6.2经用户验收当天起，质量保证期36个月。

# 3.1.6.3仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

# 3.2设备名称：原位过滤蠕动泵

# 3.2.1 设备用途：

*满足水质样品的原位过滤；

# 3.2.2工作条件：满足环境温度：0-40度；满足噪音：<50dB 满足电源：220V,50HZ,2.2A，90W；

# 3.2.3技术指标：

3.2.3.1型号:DOA-P504-BN；

3.2.3.2配备:AC220V 50HZ 90W交流电机；

*3.2.3.3最高压力:60psi（相当于0.42MPA）；

*3.2.3.4最高真空度：-81KPA；

3.2.3.5空载流量：27L/min(1.6M3/H)；

**3.2.3.6可输出负压和正压，洁净，无油润滑

# 3.2.4配置要求

标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蠕动泵 | 台 | 1 |

# 3.2.5技术资料：

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；其他相关技术文件。

# 3.2.6售后服务及培训：

3.2.6.1仪器厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供厦门服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

*3.2.6.2经用户验收当天起，质量保证期24个月。

# 3.2.6.3仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 6月 3日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号福建省水产研究所办公室胡达荣或黄文涛收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

# 福建省水产研究所

# 2017年6月26日