招 标 公 告

2017（33）

福建省水产研究所质检中心拟购置

圆周震荡摇床 一台

最高限价￥：15000元（人民币）

1、设备名称：圆周振荡摇床

2、设备用途：营养盐硝氮锌-镉法所用振荡摇床

3.技术指标要求：

一．基本性能

*1.振荡方式：往复振荡

2.周转直径：20mm

二．产品特点

*3.最大载重（含夹具）：7.5kg

4.马达输入功率：45W

5.马达输出功率：10W

6.工作方式：100%

*7.调速范围：20-300rpm

*8. 转速显示：LED

*9．定时：∞/5-50min

*10.LED显示时间和转速调整。

*11.可选配能重复使用的摇床粘垫，方便固定各种形状和大小的平底容器进行振荡

12.外形尺寸（W*H*D）：360*420*100mm

13.重量：8.5kg

14.允许环境温度：5-50°C

15.允许相对湿度：80%

*16．保护等级：IP 21

*17配置：基本型往复振荡摇床主机1台，通用家具1个

三、其它

19．供应商必须提供生产厂家的项目授权书及原厂售后服务承诺书。

20.有一年的免费保修期。

21. 投标单位直接提供终身维修，维修响应时间为24小时。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8 月 22 日上午九点前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日