仪器招标公告

2017（ 54 ）

福建省水产研究所海域技术工程研究室拟采购

液压315-630热熔对接焊机二台

（单台最高限价￥：24000元）

仪器技术参数

货物名称：液压315-630热熔对接焊机

2.主要用途：焊接PE、PP-R、PB、PVDF管材

3.工作条件：

电源要求 ：380V；

- 技术指标要求：

4.1可焊接管径（mm）:315、355、400、450、500、560、630；

4.2对接误差(mm)：≤0.3mm；

4.3温度误差(℃)：±3；

4.4油缸总面积(cm2):15.3

4.5加热板最高温度(℃)：299；

4.6工作压力(Mpa)：0-6.3；

4.7环境温度(℃)：-5- +40；

4.8达到焊接温度所需时间（min）：＜20；

4.9功率（W）：

加热板：7.5KW/380V；

铣刀：1.5KW/380V；

液压站：1.5KW/380V；

5. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

6. 售后服务及培训：

6.1保修信息：

保修政策全国联保，享受三包服务；

质保时间1年；

质保备注一年质保，全国免费上门服务；

# 6.2仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日