招标公告

2017(51)

福建省水产研究所海域技术工程研究室拟采购

曝气风机一台

（最高限价￥：7800元）

仪器技术参数

# 一、货物名称：LSFR型三叶罗茨鼓风机

二、主要用途：水产养殖鼓风曝气，水处理鼓风曝气

三、主要技术指标：

1、转速：为150～3000转/分钟

2、流量：0.15～1200立方米/分钟

3、压力：9.8～196千帕

4、功率：0.75～1000千瓦

5、单机重量：为100～9000千克

四、结构特点：

1、噪音低。风机进、排气口采用螺旋形状，使进、按螺旋线的方向循序切入，避免了旧式风机排风机排风时瞬  间爆发的脉动噪音和振动。本系列风机采用了阴抗复合型消音器，进一步降低了噪声。

2、绝热效率和容积效率高，因而节能。风机转子采用先进的复合曲线，啮合更加合理，并且增大了容积效率。

3、性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件，均采用先进的数控加工设备，叶轮无须对研，装配时完全互换。

4、振动小。尽管转子经过精密加工，已成平衡状态。但仍采用高精度的动平衡设备进行平衡。因此风机运转几乎无振动。

5、采用高精度、高硬度的同步齿轮，不仅使风机寿命得到延长，还有效降低了噪声。

6、本系列风机采用日本或德国进口轴承，进口韩国或台湾橡胶带，使产品质量更加可靠。

7、输出空气清洁，不含任何油质和灰尘，风机密封结构合理，使油类无法进入机壳，因而空气清洁。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日