招标公告

2017（39）

福建省水产研究所水产养殖与生物技术研究室拟购置

超低温冰箱

(最高限价￥：86000元)

技术参数

- 设备名称：-86℃超低温冰箱

- 数量：1台

- 型号：Forma 88300V

- 技术参数：

1）温度：提供-50℃~ -86℃之间温度调节。

★2）工作容量≥30000个2ml冻存管，外部尺寸(H*W*D）≤199*69*96cm。

3）采用高效压缩机的新型感应钎焊板式热交换器制冷系统。

★4）箱体采用真空绝热板和水发泡沫绝热层相结合材料厚度≤2.5cm。

5）具有自动真空压力阀口设计允许高度密封的冰箱外门开启≤1min。

6）具有电源管理系统通过触摸屏显示器自动调节电压及电流补偿器。

★7）、提供高性能和节能至少两种制冷模式选择，节能模式可节省≥15%能耗。

★8）、箱体圆弧形门设计把手，可实现单手操作，配套锁≥2个兼容挂锁。

9）聚苯乙烯绝热内门≥四扇，标配嵌入式磁铁门闩。

10）具有可加热四点七层电加热式外门密封条。

★11）全触摸操作界面指示蓝/黄/红监控冰箱运行情况，点触式查看内置温度探头点≥10个运行温度和设置最高/低温度、报警和制冷系统状态等重要信息。

12）内置 USB 端口在各个冰箱间传递冰箱设置及使用者信息，及实时下载事件日志报告。

★13）全触摸屏界面内置数据存储≥15年温度和事件记录数据并可随时通过USB接口下载。

★14）具备密码感应门禁功能，自动记录开门的人员/时间及箱门处于打开状态持续时间。

15）标配RS485,4-20毫安输出端口及Dry Contact远程监控报警接口。

16）标配冷凝器过滤网≥305mm*457mm。

17）箱体底部装有消声器和吸音泡沫确保运行安静。

18）后备电池在断电情况下为监控报警系统供电≥72小时。

19）具备后备液态CO2和液氮后备制冷功能保持≤-70℃低温。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日