招标公告

2017(55)

福建省水产研究所海域技术工程研究室拟采购

模拟汽车运输振动试验机两台

（最高限价￥：20000元）

仪器技术参数

# 一、货物名称：模拟汽车运输振动试验机

二、主要用途：用于评定包装件在正弦振动或共振情况下的强度及包装对内装物的保护能力，该模拟运输试验还可以在实验室里及时发现产品结构上的缺陷，以便通过改进设计使得产品到达客户手中时，不因经过海、陆、空各种运输途径而使其性能发生变化

三、产品规格：

1、电源：AC 220V/50Hz   ±2%

2、工作环境温度: 0~+45℃

3、最大试验负载（kg）: 100

4、调频范围（Hz）:1~5 （60rpm～300rpm）±2%

5、标准位移幅值（mm）: 1英寸  25.4mm±5%

6、定时范围 ：0—99.99(H/M/S)主要用于设置测试时间

7、工作台有效尺寸：100×100（cm）

8、整机重量: 约200kg

9、功率（KVA）: 2.2

四、产品特点：

1、人性化操作及控制，采用专业测控软体操控，使设备工作更稳定、更可靠

2、符合世界各国的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级公路、海洋和航空运输的模拟试验

3、扫频及定频运行模式，适应不同行业测试要求

4、负载能力大，抗偏载能力强，幅值不因负载而影响

5、具有回旋超强度检测和功能

6、抗干扰能力强

7、具有安全可靠的保护功能

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日