招标公告

2017（31）

福建省水产研究所质检中心拟购置

挥发酚全自动蒸馏仪一台

最高限价￥：85000元（人民币）

仪器技术参数

招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 智能一体化蒸馏仪 | 1套 | 详见3 打*必须满足 | 采购人指定地点 | 8.5万 |

1、设备名称：

智能一体化蒸馏仪

2、设备用途：

用于检测水样中的挥发酚、氨氮、氰化物等项目的蒸馏预处理、定容。

3、技术指标：

3.1智能一体化蒸馏仪应包括以下单元：加热控制单元、内置冷却水自循环单元、蒸馏终点智能控制单元、防倒吸保护单元、蒸汽冷凝单元。

3.2加热控制单元：

*3.2.1加热装置应采用适合圆底烧瓶的碗式形状的远红外陶瓷器皿（须提供相关证明文件），热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W/单元；

3.2.2加热区域须设有保温隔热设计，防止热量散失，样品受热均匀稳定；

3.2.3 控制系统需为7寸液晶触摸屏设计，有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控；

3.3 内置冷却水自循环单元

*3.3.1主机冷却系统应有内置压缩机制冷和风冷双重降温模式组成，且为一体化设计，不需要外接自来水或外置冷却水机。两种降温模式能自动切换无需手工

3.3.2压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W

3.4精准定量蒸馏单元：

3.4.1可手工设定单孔蒸馏量1-500ml，蒸馏结束后系统应能自动断电结束蒸馏，自动锁定馏出液出口，防止过量蒸馏造成实验失败；

3.4.2蒸馏接收区域应不受接收瓶形状限制，馏出液接收托盘应方便更换；

3.4.3蒸馏结束后应能给出明确信号表示蒸馏结束，比如声光报警提示等。

*3.5防过量蒸馏保护系统：

为防止馏出液蒸馏过量，在每个馏出液出口部分许设计有防过量蒸馏保护系统，蒸馏结束后系统能自动锁住馏出液出口，管路内的残液可通过一键放空排出（需提供产品结构设计图或其他证明文件）；

3.6蒸汽冷凝单元：

*3.6.1为提高蒸馏效果，蒸汽区域与冷却区域应分开设计，蒸汽腔位于冷却水腔的外侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的上部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管。（须提供相关证明文件）

4、工作条件：

电源：AC 220V，50Hz

环境温度：10-35℃

环境湿度：＜60%

5、产品规格要求：

主机尺寸（mm）：960×575×410

时间控制：0-200min

额定功率：3500W

升温时间：5-8min

蒸馏速度：2-12ml/min

6、配置要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 内置压缩机制冷系统 | 套 | 1 |
| 3 | 馏出液自锁装置 | 套 | 6 |
| 4 | 冷凝管固定支架 | 套 | 1 |
| 5 | 500ml双口玻璃烧瓶不锈钢置放架 | 套 | 1 |
| 6 | 蛇形冷凝管 | 只 | 6 |
| 7 | 500ml双口玻璃烧瓶 | 只 | 6 |
| 8 | 250ml玻璃容量瓶 | 只 | 6 |
| 9 | 附属配件 | 批 | 1 |

7、技术资料：

仪器操作手册；维护手册；其他相关技术文件。

8、售后服务及培训：

8.1仪器厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供厦门服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

*8.2经用户验收当天起，质量保证期60个月。

8.3仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日