招标公告

2017（46）

福建省水产研究所渔业设施研究室拟购置

5804R台式冷冻离心机

(最高限价￥：130000元)

一、设备名称：台式冷冻离心机

二、数量：1台

三、型号：5804R

四、配置清单：

★离心机主机一台，最大转速不小于14000RPM，最大离心力不小于20500g；最大容量不小于4*250mL；

★6*85mL气密性铝合金角转子一个；

★50mL适配器一套；

★15mL适配器一套；

★48*1.5/2.0mL铝合金角转子一套。

五、技术参数：

- 控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增；

- 转子最大容量4x250ml；

- ★温度范围: -9~40℃；最高转速时温度可保持在<4℃

- 控制面板由大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成，并自动显示目前安装的转子最后使用过的程序；

- ★可使用5mLFalcon离心管；

- 微机控制储存34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数；

- ★ 10种加、减速率保证样品安全，优化发动机来减少离心机启动和刹车时间，可以使所有转子的刹车时间都低于1分钟；

- 快速控温功能，15分钟即可制冷腔体；

- 可选择速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心；

- 缩短启动与刹车时间的Soft功能；

- 定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；

- 转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入；

- 离心结束时的提示音可以根据客户的需要而予以消除；

- *★ 所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒；

★符合最严格安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室；

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日