仪器招标公告

2017（26）

福建省水产研究所病害室拟采购

真空冷冻喷雾干燥机及板框过滤机一套

（最高限价￥：156000元）

仪器技术参数

# 货物名称：上海雅程YC2000真空冷冻喷雾干燥机及海宁正兴HNTY-10 plus板框过滤机

2.主要用途：用于菌粉制作及发酵液过滤。

3.工作条件：

3.1 电源要求 ：380v

3.2 工作环境温度：0 ～ 50 °C

- 技术指标要求：

4.1真空冷冻喷雾干燥机部分：

实验室真空喷雾干燥机，可以实现最低50°C进风温度的瞬间干燥，是热敏性物料安全有效快速的干燥方法。设备要求带观察视镜，利于实验过程的观察，要求喷雾干燥机可以上下调节移动，为同心喷雾头，长度在310MM以上。最大处理量必须1500ML/H。

4.1.1、整机全不锈钢制作，二流体喷雾的雾化结构；

★4.1.2、进风温度：50-150°C

★4.1.3、喷雾头为加长型（长度310毫米）同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后位置可以上下移动，以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果；

★4.1.4、额定物料处理量：1500ml/h（进风温度50°C时）

4.1.5、最小样品量： 50mL（视物料固形物含量差异）；

4.1.6、实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃；

4.1.7、喷嘴口径: 0.5mm 、0.7mm、 1mm 、1.5mm 、2mm 可选，并可根据客户要求定制;

4.1.8、整机功率：6KW/380V；

★4.1.9、在低温（进风温度最低50°C，处理量1500ML/H）条件下完成瞬间喷雾干燥，干燥后的水分含量低于1%；

4.110、真空度-0.05～0.06MPA；

4.1.11、彩色LCD触摸屏操作控制，全中文操作界面。

★4.1.12、需通过德国或意大利认证机构的CE认证（须出具证书复印件并加盖生产厂家公章）

4.1.13技术规范：设备设计符合GMP认证要求，可提供GMP认证所需的设备相关资料。

★4.1.14配置清单：

| 设备配置 | 规格 |
| --- | --- |
| 蠕动泵 | 1500ml/H 数字式蠕动泵 JIEHENG |
| 蠕动泵头 | JIEHENG |
| PLC | 台湾台达 |
| 触摸屏 | 7英寸 180×140mm 台湾台达 |
| 变频器 | 台湾台达 |
| 风机 | 6.5M3/min 台湾HONGFENG |
| 进料隔热弯头 | 140mm 雅程 |
| 旋风器排风接头 | 50mm |
| 真空泵 | 全不锈钢 圣驰 |
| 热电偶 | M8x1.25 |

4.2板框过滤机部分：

本机为304不锈钢多层板框压滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭菌、澄清等精滤、脱活性碳、除微粒、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，可不经微孔薄膜过滤器过滤可达到无菌过滤之目的。

4.2.1、过滤层数  10层

4.2.2、过滤孔径  0.8微米

4.2.3、过滤压力  0.15MPA

4.2.4、材料：304不锈钢

4.2.5、配高级专业泵

★4.2.6、资质证书：产品生产厂家通过ISO 90001质量管理体系认证，并有国家专利证书。

4.2.7配置要求：

4.2.7.1板框过滤器主机

4.2.7.2配套专业泵

4.2.7.3材质：304不锈钢隔板

4.2.7.4三年内耗材使用量

5. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

6. 售后服务及培训：

8.1仪器厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供厦门服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

8.2经用户验收当天起，真空冷冻喷雾干燥机质保期12个月，板框压滤机质保期36个月。

# 8.3仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日