招 标 公 告

2017（35）

福建省水产研究所质检中心拟购置

高压灭菌锅一台

最高限价￥：42000元（人民币）

1、设备名称：高压灭菌锅

2、设备用途：培养基等的消毒灭菌

3.技术指标要求：

一．基本性能

*1.容量：60升，腔体采用SUS304不锈钢

2.功率要求:采用220V电源

二．产品特点

*3.灭菌腔体采用大直径方式,腔体直径≥400mm,每层可放5个1000ml三角瓶

*4.温度范围: 灭菌温度:105-138度，保温温度:45-60度,溶解温度：60-100度

5.时间范围:  灭菌时间：1-99分钟，溶解时间：1-99分钟,保温时间：1-99分钟,定时启动时间:0-48小时

6.压力表显示范围:0-0.5Mpa

*7.额定工作压力≥0.26Mpa

*8. 采用垂直向上打开腔盖，节省空间

*9．排气设置: 排气阀开放温度可设置，

*10.冷却锁打开温度设定：可根据灭菌物的热惯性不同，设置冷却锁打开温度。

11.具有专用的废弃物灭菌程序，可对实验室的废弃物进行有效灭菌

12.具有四种以上固定操作模式,可针对,液体,固体, 废弃物,琼指溶解等,并具有记忆功能,对固定模式修改的程序,可储存(记忆)起来,

13.提供校验接口,可对温度和压力进行检验,

*14.提供多种可选配件接口:可选配物品温度计,打印机,冷却风扇等，压力传感器。

15. 状态流程图显示工作进程

16．电动式双内锁：控制系统实时监测灭菌腔内的温度和压力，只有在温度和压力安全的情况下才能开启灭菌腔盖。

*17安全装置：电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统

18.具有定时启动功能，使灭菌器按预设定时间自动启动灭菌。

三、其它

19．供应商必须提供生产厂家的项目授权书及原厂售后服务承诺书。

20. 主机有一年的免费保修期。

21. 投标单位直接提供终身维修，维修响应时间为24小时。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8 月 22 日上午九点前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日