招标公告

2017（28）

福建省水产研究所质检中心

拟购置平行蒸发仪

[最高限价￥：270000元(人民币)]

品名：瑞士Buchi平行蒸发仪

型号：Multivapor P-6

一、主要用途及功能：

该仪器可以在温和的条件下对多达6个样品进行蒸发浓缩干燥，全程无需人员看管，无需氮气，无交叉污染，溶剂完全回收，无环境污染，效率高。对于特定的作业流程，可以解决多个样品浓缩的瓶颈，灵活的密封系统，配有全系列的专业接头，可以兼容实验室多种试管，实现无需样品转移就可以进行平稳，安全高效的蒸发浓缩，该仪器广泛用于色谱馏分的蒸发、平行萃取液的蒸发、平行反应产物的蒸发等，是取代传统落后的实验室氮吹仪的最佳方案。

二、技术参数（★为必须满足内容）：

（一）主机技术参数：

1. 在加热、涡旋震荡及精确真空条件下， 对6个样品进行快速平行蒸发；

- 使用6位样品架时，单个样品的体积范围：5－120mL；使用12位样品架时，单个样品的体积范围：0.5－30mL

- 每个样品管都通过配套的真空接头与具有独特的凹槽通道的真空盖单独连接，确保无交叉污染；

- 防喷溅设计：多孔聚乙烯滤片，可以有效防止爆沸及起泡；

- 独特的样品接头设计使得仪器可以兼容步琦色谱试管、PSE试管、离心管和卡口瓶等。

- 环形样品架为全透明设计，可清楚观察到试管内样品的蒸发情况；

- ★样品管通过水浴均匀加热；

- 配合精准的真空系统，蒸发溶剂符合ISO14000的规定及环保要求，完全冷凝回收，仪器无需放入通风厨内，不会排放到市内或环境中造成污染；

- ★无需氮气；

- ★标配P+G涂层冷凝器与溶剂收集瓶，可在玻璃器皿发生破损时提供有效的防护；

- 可升级至PEEK密封，处理强酸，强碱溶液；

- 压力范围：1mbar -常压

- 加热温度范围：室温- 95 ℃

- 漩涡震荡转速可调，0 -485 rpm（P-12）； 0-370rpm（P-6），避免爆沸；

- ★匹配实验室接口SJ29/32 150ML以内圆底或者尖底烧瓶

- 可和旋转蒸发仪连用，共用真空系统、冷凝器及循环冷却系统，节省费用，且占用很小的实验室空间。

（二） 真空隔膜泵技术参数：

1．设计紧凑，坚固。带有一体式携带手柄

2．内置拆卸工具，可以方便的打开泵体，清洁隔膜。实现自助式轻松维护

★3．具有ECO2模式，在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作一小时后会将泵速度降低至70%,从而降低能源消耗，减少噪音，大大延长使用寿命。

4．安全保护功能：只有在机壳关闭时，泵才能工作。具有一个带复位的电气保护装置和一个内 置的计时装置。

5．在达到设定的真空度时，整个真空泵可以完全静止，将真空度维持在精确的一点。极大的降低能耗，避免爆沸、延长使用寿命。

6．先进的消音技术及全封闭的外壳，使得泵运行安静平稳，无震动。

7．抽速：1.5m³/h，最低真空度＜10mbar(±2mbar)

8. 电机速度：最大1280rpm/min

9. 级数（泵头数）：2（2）

10.功耗：150W

11. 防护等级：IP21

★12. 噪音等级：40-52dB(A)

（三）真空控制器技术参数：

1. 可方便地固定在真空泵或者旋转蒸发仪主机上

2. 大屏幕液晶数字显示和图形，极其简单耐用的按键操作

★3. 有九种语言可选择，操作界面简洁，方便。

4. 定时功能：到达预定时间自动停止，实时切换功能：可以随时从定时功能切换到手动功能，优化蒸馏。

5. 自动控制真空泵的启动、停止及显示设定真空度和实际真空度、实时维持体系真空度

6. 放气功能：可以随时得有效的控制爆沸及起泡

7. 集中式设定和控制所有参数功能，实现最高的工作效率。

8. 测量范围：1400-0mbar(hpa)

9. 控制范围：1100~1mbar(hpa)

10. 测量精度:±2mbar

11. 温度补偿：0.07mbar/K

12. 测量原理：电容原理，绝对压力测量，传感器类型：氧化铝-陶瓷

13、电源：30VDC

14、防护等级：IP21,认证:CE/CSA

（四）低温冷却循环水机技术参数：

1.温度范围：-10℃-25℃

2.功率：850W

3.泵压：0.6bar

4.流速：2.5L/min

5.罐体积：3L

6. 小巧美观，移动方便 ，尺寸：280*500*400mm

三、★技术服务要求：生产厂家在国内有办事处，有维修人员以保证仪器正常使用；

要求提供原厂授权书，要求提供原厂售后服务承诺书。

四、配置：

1. 主机

2. P+G涂层玻璃冷凝器一个

3. P+G涂层1L接收瓶一个

4. 150ml样品管两套（一套6个）

5. 堵头一套（一套6个）

6. 备用垫圈两套（一套6个）

7. 真空控制器一套

8. 真空隔膜泵一套（含消音器、woullf缓冲瓶）

9. 同品牌低温冷却循环水机一套

10. SJ29/32接头适配器一套（一套6个）

11. 样品管架一套

12. 说明书一套

五、包装要求及运输方式：

应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

六、交货期： 合同签订后3个月内。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日