仪器招标公告

2017（29）

福建省水产研究所质检中心拟采购水质硫化物在线蒸馏器一台

（最高限价￥：95000元/台）

仪器技术参数

# 1.货物名称：水质硫化物在线蒸馏器

2.主要用途：用于淡水、海水水质硫化物分析。

# 3分析原理：亚甲基兰分光光度法；

# 4技术指标

# 4.1量程范围：0～10.0m g /L；

# 4.2反应要求：采用80℃在线氮吹蒸馏器。

# 4.3体积小于0.8升，尺寸小于10cmx10cmx10cm。可以很方便地内置于主机里面，具有气体开关装置。

# 4. 4分析速度 每小时25个。

5. 技术资料：

配备专门的检测方法手册及其他相关技术文件。

6. 为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书和中华人民共和国器具型式批准证书，无授权书作废标处理。

7. 售后服务及培训：

7.1 货物须提供与售后服务承诺书相应的维修保养期

# 7.2 仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日