招 标 公 告

2017（37）

福建省水产研究所渔业资源室拟购置水下机器人、单功能机械手各一台

(最高限价￥：300000元)

# 一、水下观测型机器人

# （一）货物名称：白鲨MAX水下观测型机器人（最高限价￥：230000元）

# （二）主要用途：该水下潜器主要用于海洋牧场人工鱼礁观测。要求具备运动灵活、姿态可控、操作简便、环境适应能力强等特点。

（三）技术指标：

# 1. 技术参数要求

  - 遥控潜器的工作水深不少于100米；

  - 潜器本体空气中重量应不超过20kg，便于搬运；

  - 潜器本体体积应小于600*550*400mm；

  - 最大前进速度≥3节；

  - 主机配备至少1个摄像头，分辨率不低于1080P，具备变焦功能，最小照度不高于0.01lux；

  - 摄像头需安装在云台上,云台运动角度不低于100°；

  - 脐带缆长度≥100m，脐带缆直径小于10mm，配有手动缆轴；

  - ★水下潜器需至少配备6个推进器，其中4个垂直推进器、2个水平推进器；

  - ★水下潜器应该具备全姿态运动能力，可以在水下完成任意角度翻滚、俯仰动作，并可以保持姿态。

  - 控制箱集成在安全防护箱内，内部集成显示屏不小于17寸，内置存储不小于20G，可扩展。

  - ★控制箱和本体内都集成电池，可以无需外接电源工作，无外接电源下工作时间不少于3小时。

注意：★的条款为投标人必须达到的资质要求，如有任意一条未实质响应将按无效投标处理。

# 配件要求

  - 投标人应提供系统必要的备件和随机工具，并列出可供选择的备品备件。

# 交付要求

  - 供货方向买方提供设备供货清单，由买方确认，当货物到达买方指定的交货地点，买卖双方依据验收大纲共同对设备进行验收。

  - 如设备安装有特殊要求，供货方应在设备安装之前15天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

  - 在设备到达买方场地后，供货方应负责免费安装、调试、培训，尽快完成整套设备的验收工作；

  - 在安装、调试过程中，供货方应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

# 培训要求

  - 供货方应派技术工程师对用户进行技术培训，使用户能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

  - 结合交装由供货方对用户进行免费现场培训。

# 二、单功能机械手

# （一）货物名称：单功能机械手（最高限价￥：70000元）

# （二）主要用途：该主要用于水下机器人操作工具。

- 技术指标：

# 技术参数要求

1.1可承受水深不少于250米；

1.2电压：24vdc；

1.3抓取力：6kg，

1.4夹钳开启距离：120mm，

1.5空气中重量800g，水中500g，

1.6通讯方式：can

# 交付要求

2.1供货方向买方提供设备供货清单，由买方确认，当货物到达买方指定的交货地点，买卖双方依据验收大纲共同对设备进行验收。

2.2如设备安装有特殊要求，供货方应在设备安装之前15天以书面形式向买方提出安装场地环境要求，并对买方就安装场地环境的咨询提供技术支持；

2.3在设备到达买方场地后，供货方应负责免费安装、调试、培训，尽快完成整套设备的验收工作；

2.4在安装、调试过程中，供货方应对买方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便买方今后能掌握操作方法和维护方法；

# 3. 培训要求

3.1供货方应派技术工程师对用户进行技术培训，使用户能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

3.2结合交装由供货方对用户进行免费现场培训。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日