仪器招标公告

2017（59）

福建省水产研究所环评中心拟采购

钢绳无损检测仪一台

（最高限价￥：95000元）

仪器技术参数

# 货物名称：钢绳无损检测仪

2.产品概述：

◆能在线检测钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。

◆检测结果报告能满足不同行业的标准同时具有断丝根数和断丝断面积与钢丝总断面积的之比的形式显示。

◆利用计算机USB接口直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能。

◆传感器圆型结构、周向环绕、轴向磁化，将钢丝绳瞬间磁化到饱和状态。

◆传感揣采用合金铝外壳，具有防水、防尘、防震、防潮功能。

◆工作稳定，性能可靠，检测精度高，抗干扰性能强，数据准确。

◆软件适应Windows98／2000／xp／Vista各种计算机操作系统

◆根据国家计量法和国家安全生产法的规定，每台仪器均由国家计量机构，按美国ASTM1571美国标准和上海Q/NYNAY01企业标准作为第三方进行检验，并出具检测报告，获得法定资质。

3.技术核心和法律资质

1.虚拟仪器：钢丝绳无限不确定。唯有应用虚拟仪器技术，以软件取代传统仪器，由电脑直接采样处理，才能保证不漏检、不误判，如同看电影，对钢丝绳进行全程扫描，结果准确无误，重复性好。

2.三定仪器：根据不同行业的钢丝绳报废的国家标准规定，本产品应用电磁定性、定量、定位，在线无损检测钢丝绳的内外部断丝、锈蚀、磨损、金属截面积变化、松股、跳丝、变形、材质异常等缺陷。

3.合法仪器：根据国家计量法和国家安全生产法的规定，每台仪器均由国家计量机构，按美国ASTM1571美国标准和上海Q/NYNAY01企业标准作为第三方进行检验，并出具检测报告，获得法定资质。

4.技术指标 
WR全系列能检测钢丝绳直径范围：Φ1.5—300mm

传感器与钢丝绳相对速度：0.0—6.0m/s   最佳：0.3—1.5 m/s
传感器导套与钢丝绳间隙最佳：2—6mm，允许间隙：0—15mm
断丝缺陷（LF）检测能力 
定性：单处集中断丝定性检测准确率 99.99% 
定量：单处集中断丝根数允许有一根或一当量根误判 
单处集中断丝根数无误差定量检测100次以上准确率≥92%
金属截面积定量变化率（LMA） 
检测灵敏度重复性允许误差：±0.055%
检测精度示值允许误差：±0.2％ 
位置（L）检测能力：检测长度示值百分比误差：±0.2%
电源：电脑电池供电5V 
传感器重量：常用规格<10kg
环境温度：-10℃~40℃

大气压力：86~106Kpa

相对湿度：≤85%

5.系统配置及型号

（1）. 提升钢丝绳直径8-44mm

（2）. 钢丝绳电脑探伤仪总型号为FD-5D型

|  | 序号 | 内 容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感 单元 | 1. | S30励磁聚磁采样传感器 （自动距离定位形成编码器） | 1 | 8-28mm各种规格钢丝绳均可检测 |
|  | 2. | S45励磁聚磁采样传感器 （自动距离定位形成编码器） | 1 | 8-44mm各种规格钢丝绳均可检测 |
| 转换 单元 | 3. | RADF数码转换器 （在线监控、实时报警） | 1 | 模块由美国原装进口 |
|  | 4. | 8344信号转接线（10米） | 1 |  |
|  | 5. | USB 串口转换线 | 1 | 含软件 |
| 处理 单元 | 6. | MRC V2.5 版处理软件包 | 1 | 专利产品 |
|  | 7. | 笔记本电脑，戴尔正品行货（选配） （2G内存、250G硬盘双核 14"宽屏） | 1 | 含电脑包另加鼠标 |
| 附件 | 8. | 标准包装箱 | 1 |  |
|  | 9. | 安全索 | 1 |  |
|  | 10. | 国家法定计量机构出具的 第三方检测报告（选配，也可客户自己计量） | 1 | 仪器使用取得法律资质 |

6. 技术资料：

仪器操作说明书，相关资质证明文件。

- 售后服务及培训：

（1）经用户验收当天起，仪器保修期36个月。

# （2）仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十九日