仪器招标公告

2017（ 56 ）

福建省水产研究所质检中心拟购置消解仪一台

FOSS DT208

（最高限价（含税）￥：38000元）

仪器技术参数

# 1.货物名称：FOSS DT208消解仪

2.主要用途：用于通用的湿酸高温消化，如重金属、总P、总氮及粗蛋白质含量分析

3.工作条件：

连续工作8小时以上.;电源电压: 220-240V(单相); 环境温度：15-35度; 相对湿度：<85%

4. 技术指标：

4.1★温度范围：室温-440度，温度读数数字显示，LED显示加热状态。加热器报警文本显示。具有过温保护，可梯度控制加热速率。 标配有手动支架。

4.2 ★消化能力: 每批8个样品

4.3 消化时间: <60分钟（普通样品）.

4.4 消化系统整机温度控制精度：±2℃ (在400℃时8管的平均，非单孔控温精度)

4.5★控制系统与加热系统通过散热片隔离，防止热传导和酸腐蚀对控制系统的影响。

4.6快速升温，从室温加热到400℃仅需40 分钟；

4.7软件可选择中文操作界面；

4.8配备废气收集罩，有效避免酸气污染；

4.9多种规格的消化管、消化管架及片状催化剂；

4.10 ★能和用户现有的消化系统的排废装置、消化管架、消化管等备品备件联用。

5．配置要求

5.1 八管消化炉1套；

5.2 带负压的排废装置一套（配备滴水盘）；

5.3 消化管8只(250毫升)；

6. 技术资料：

6.1 仪器操作手册（中、英文）

6.2 维护手册(中、英文)

6.3 质量认证书.

6.4凯氏消化手册

7. 为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书和营业执照、法人机构代码证、税务登记证 （国地税）、法人身份证（复印件加盖公章），无相关证件作废标处理。

8. 售后服务及培训：

8.1仪器厂家或投标单位需提供服务承诺书，以及厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等。

8.2经用户验收当天起，质量保证期24个月。在保修期内发生问题，仪器厂家或投标单位提供免费维修，提供各种技术支持。

8.3仪器厂家或投标单位免费提供仪器的现场安装调试指导，并向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，安装调试经用户验收当天起,质量保证期2年，维修响应时间为24小时，并对仪器进行终身维护。

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日9点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2017年8月19日