仪器招标公告

2017（65）

福建省水产研究所质检中心需要酶标仪一台

（最高限价￥：45000元）

仪器技术参数

1.货物名称：PHOMO酶标仪

2.主要用途：药残检测。

3.招标参数：

3.1检测通道：8通道

3.2检测光源：双LED冷光源

3.3检测方法：终点法、动力学法、凝集扫描

3.4测量范围：0.000 OD～4.500 OD

3.5分辨率：0.001 OD

3.6重复性：＜±0.15%。

3.7线性：在0.000-3.500 OD时，小于(0.5%。

3.8准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。

3.9测量时间：单波长2s/96孔，双波长＜5s/96孔。

3.10波长范围：400nm-750nm。

3.11滤光片：最多8个，标配405nm、450nm、492nm、630nm

3.12端口配置：RS232和USB

3.13功能

a）可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板；

b）振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

3.14主机外形尺寸：470mm×335mm×205mm（L×W×H）。

3.15电源：

*a）交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz。

*b）直流输出：24V±1V，不大于1.25A。

*c）过流保护和短路保护：在电流大于等于3.2A或短路时，启动保护。

其他：要求提供原厂授权书及售后服务承诺书

有意者，请将投标书封存完好于2017年11月28日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2017年11月20日