福建省水产研究所一号楼三楼会议室显示系统及配套项目采购招标公告

2018( 01 )

最高限价￥：120000元（人民币）

- 工程量清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多媒体信息可视化系统 |  |  |  |
| 1 | 86寸触摸一体机 | DS-86IWMS-L02A 一、整体要求 ★国内知名品牌产品，需提供权威检测部门出具的检测合格报告复印件，检测内容应包含外观、结构、性能、功能等重要因素的检测； ★为了保证产品质量稳定性，需提供中国质量检验协会出具的质量稳定证书复印件； ★产品必须通过CCC强制性产品认证、中国节能产品认证(节能功效为1级)（需提供产品认证证书复印件）。 二、硬件部分 ★显示屏：≥86寸A规屏，防撞击（需提供钢球抗冲击试验检测报告复印件）； ★防眩光，在强光照射下仍可正常书写；（需提供红外框防光干扰检测报告复印件）； ★图像物理高清分辨率：3840×2160，屏幕比例为16:9（需提供相关权威检测报告复印件）； ★对比度≥4000:1，整机上电初始化时间不超过500ms（需提供相关权威检测报告复印件）； ★可视角度≥178°（需提供相关权威测试报告复印件）； ★屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶或以上（需提供相关权威检测报告复印件）； 感应技术：红外线感应技术，支持 6笔同时书写，支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能； ★触摸特性：手指或笔触摸，支持多笔同时书写，且在有遮挡的情况下可正常书写；触摸精度≥5mm；触摸有效识别高度≤4mm（需提供防遮挡、触摸有效识别高度的权威检测报告复印件）； ★双边物理键：每边≥18个，快捷键上都有中英文标识，支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件，使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制； 前置按键：前面板具有8个以上功能按键，支持一键开机/关机； 前置喇叭：功率不低于2×12W； 输入接口不少于：USB TOUCH输入*1(Type B USB)、HDMI输入*2 (1路前置，1路后置)、VGA输入*1、PC Audio输入*1 、YPbPr输入*1 、AV输入*1、ANT（RF）输入*1、TV USB输入*4（含1路前置，1路USB3.0）、RJ45接口*1路，SD卡插口*1，RS232接口*1，麦克风输入*1；输出接口不少于：Spdif/光纤输出*1、AV输出*1、声音输出端口*1； Windows和安卓系统双系统，多点定位方式，只要在任一系统定位后，另一个系统无需定位； 一体机前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换； 实现在安卓系统下可以批注、擦除、翻页、更改页面颜色、清空、保存文件等功能。 一体机支持电视信号功能菜单（音量、调节、信道选择等）的触控设置操作； 在安卓系统下，配有一体机软件，并支持触摸框定位和双边快捷键的实时响应使用，支持6点或6点以上书写批注，支持一键黑屏节能和触摸唤醒，支持在所有信道下进行多笔批注、擦除以及用拳头实现擦除功能。 三、设计要求 ★材质结构：一体机外部没有任何内部功能模块的连接线，采用铝合 金机身设计，表面为金属拉丝氧化处理，前面框采用无锐角安全设计（需提供一体机外观设计证书复印件）； ★在节能待机状态下可实现节能88%以上（需提供相关权威检测报告复印件）； ★为更好的适应不同的使用环境，要求一体机通过GB/T17626.2-2006防静电干扰试验，GB/T 17626.5-2008整机防浪涌（雷击）试验和GB/T2423.18-2000抗盐雾试验（以上试验均需提供相关权威检测报告复印件）； ★需提供权威机构出具的一体机平均无故障时间（MTBF）不低于10万小时的产品检验证书复印件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 触摸屏专用OPS电脑 | 配套 intel Core i3，4GB 内存，500G 硬盘； 支持WIFI无线网络（带双天线），带RJ45网络接口100M/1000M Mpbs。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 专用壁挂安装结构 | 定制 钢结构支撑散力架及附件。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 无线高清传输器 | WiPG-1000P 网络规格：802.11b/g/n 2.4G/5G ，传输最高频宽：300兆，最远传输距离 100米； 支持系统：Windows XP/Vista/Win7/8， Mac ，IOS，Android； 视频接口及最高输出解析度：USB*3，RJ-45； 音频输出口：VGA 1600*1200，HDMI 1920*1080； 有线网络接口：10/100 Mbps； 无线显示技术：采用Mirrorop同屏同步传输，支持全系列手机、平板、电脑用及所有格式影音无线同步传输，能用手机、电脑、一体机、平板随时最多切换128台设备； 支持会议室控制功，待机画面客制化，可接无线鼠标实现远程控制画面及电子白板无线传输； 支持采用WebSlides进行使用浏览器分享主讲者桌面； 主讲者采用Sidepade用手机平板电脑一体机桌面画面远程控制电脑画面进行无线交互协作，控制无线文件传输； 完全支持windows扩展屏功能，两个屏幕可分别显示本机画面和扩展画面，4分割画面； 管理：以网页为基础的后台管理配置； 无线网络安全：WEP/WPA/WPA2； 电源输入：5V/2.6A； 功率消耗：＜4W。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 基础装饰 | 定制 显示器整体包边，含隔断墙板，白色涂料及安装运输费等。 | 1 | 项 |  |
| 二 | 装修装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 原灯具及音箱拆除 | 定制 原灯具及音箱拆除。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 水槽漏水改造 | 定制 水槽漏水改造。 | 1 | 项 |  |
| 3 | LED平板灯 | 定制 LED平板灯。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 墙面粉刷 | 定制 墙面粉刷立邦漆。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 窗户布帘 | 定制 窗户布帘。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 其他部分 | 定制 施工材料二次搬运、施工过程垃圾清运、施工保洁等人工/机械费。 | 1 | 项 |  |

- 投标人需提供触摸一体机制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

- 投标人需是在厦门注册的企业，能够提供良好的维护服务（需提供营业执照复印件并加盖投标人公章）。

- 投标人具有政府、事业单位、科研机构信息化项目建设经验。

- 投标人具有计算机信息系统集成与服务资质、ISO9001质量管理体系认证（需提供证书复印件并加盖投标人公章）

- 有意者，请将投标书封存完好于2018年 1月29日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号福建省水产研究所办公室胡达荣或黄文涛收，邮编：361013。

- 中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

# 福建省水产研究所

# 2018年1月22日