仪器招标公告

2018（05）

福建省水产研究所海洋生物遗传育种中心拟采购解剖镜一台

型号：徕卡、S9i

（最高限价￥： 60000元）

仪器技术参数

1放大倍数 6.1× to 55×

2光学系统：10°中央光路采用格林诺夫最佳光路校正系统，从主光路到物镜完全复消色差校正

*3变倍器≥9: 1

4 10×/23目镜，超大23mm目镜视野直径，符合人机工程学设计的38度观察视角。

5物镜:1x内置，最大分辨率可达500lp/mm

*6工作距离≥122mm

*7配有1000万摄像头，与主机同品牌

*8摄像头传感器靶面≥6.44mmX4.6mm 拍摄速度≥35s/f

9抗静电表面涂层 10^11 Ohm/厘米2, 放电时间< 2秒从 1000V 至 100V

10.配有LED光源，5600K日光色温，50000小时长寿命LED照明，配有双臂鹅颈光纤和透射光光纤。

11 原装进口

二、售后服务：

1.免费进行仪器的安装, 调试, 及现场培训。

2.仪器主机保修期为1年, 但不包含零备件及易耗品，保修期至安装验收合格之日起算。

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣、黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年1月30日