仪器招标公告

2018（06）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购便携式多参数水质测定仪一台

型号：HI9828

（最高限价￥： 25000元）

仪器技术参数

1：酸度pH和pH/mV转换技术指标；

测量范围：0.00 —14.00pH/±600.0 mV；解析度：0.01 pH/0.1 mV；测量精度：±0.02 pH/±0.5 mV；

校准模式：多达三点自动识别校准和一个自定义校准，内置五个标准校准点（4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH）；

2：氧化还原ORP/mV技术指标；

测量范围：±2000.0 mV；解析度：0.1 mV；测量精度：±1.0 mV；校准模式：单点自定义校准。

3：ISE离子浓度技术指标；

氨氮测量范围：0.02 — 200 mg/L（ppm）as N；氯化物测量范围：0.6 — 200 mg/L（ppm）；硝酸盐（氮）测量范围：0.62 —200 mg/L（ppm）as N；解析度：0.01 mg/L（≤1 mg/L）、0.1 mg/L（＞1 mg/L）；测量精度：读数±5%或 2 mg/L，取最大者。校准模式：1、2点自动识别校准，内置标准校准点：10 mg/L（ppm）、100 mg/L（ppm）

4：电导率 EC技术指标；

0.0 — 200.0 mS/cm（无温度补偿，实际电导：0.0 — 400.0 mS/cm）；0 — 9999 μS/cm、10.00 — 99.99 mS/cm、100.0 — 400.0 mS/cm；解析度：1 μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm；测量精度：读数±1% 或 1 μS/cm，取最大者；校准模式：自动识别单点校准，用户自定义校准，内置六个电导标准校准点84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm。

5：电阻率技术指标；

0 — 999999 Ω•cm、0 — 1000.0 kΩ•cm、0 — 1.000.0 MΩ•cm。

6：总固体溶解度 TDS技术指标；

0 — 400000 mg/L（ppm）（最大值取决于TDS转换系数）；0 — 9999 mg/L（ppm）、10.00 — 99.99 g/L（ppt）、100.0 — 400.0 g/L（ppt）；解析 度：1 mg/L（ppm）、0.01 g/L（ppt）、0.1 g/L（ppt）；测量精度：读数±1% 或 1 mg/L（ppm），取最大者

7：实际盐度技术指标；

测量范围：0.00 — 70.00 PUS；解析度：0.01 PUS；测量精度：读数±2%或 0.01 PUS，取最大者；校准模式：单点自定义校准。

8：海水比重技术指标；

测量范围：0.0 — 50.0 σt、σ0、σ15；解析度：0.1 σt、σ0、σ15；测量精度：±1σt、σ0、σ15；校准模式：基于电导率或盐度校准。

9：溶解氧&饱和溶解氧技术指标；

测量范围：0.00 — 50.00 mg/L（ppm）、0.0 — 500.0 %；解析 度：0.01 mg/L（ppm）、0.1 %；测量精度：≤30.00 mg/L：读数±1.5% 或 0.10 mg/L（ppm），取最大者 ，＞30.00 mg/L：读数±3%≤300.0 %：读数±1.5% 或 1.0 %，取最大者 ，＞300.0 %：读数±3%；校准模式：单点或双点校准自动校准，零点或空气中自动100％校准。

10：大气压强技术指标；

450 — 850 mm Hg、17.72 — 33.46 in Hg、600.0 — 1133.2 mbar；8.702 — 16.436 psi、0.5921 — 1.1184 atm、60.00—113.32 kPa；解析 度：0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa；测量精度：±3 mm Hg @ ±15°C；校准模式：单点自定义校准。

11：温度技术指标；

-5.00 — 55.00°C、23.00 — 131.00°F、268.15 — 328.15K；解析度：0.01°C 、0.01°F、0.01K， 测量精度：± 0.15°C、± 0.27°F、± 0.15K；校准模式：单点自定义校准。

12：其他技术指标；

1）温度补偿：自动温度补偿，-5.00 — 55.00°C、23.00 — 131.00°F；

2）数据存储：44000个测量数据存储，记录间隔设置：1秒至3小时，USB数据接口；

3）防水标准：主机：IP67，专用多参数电极：IP68；

4）其他功能：FastTracker™ TAG ID；

5）电源模式：1.5V×4AAA电池或1.2V×4可充电池，AC230V/12DC电源适配器；

6）使用环境：0 — 50°C（32 —122°F），RH max 100%；

7）尺寸重量：主机尺寸：221 x 115 x 55 mm，主机重量：750g。

13：配置内容；

主机HI7609829-04，定制专用标准内置PH-EC-DO多参数电极，4米线长，溶解氧填充液，规格：30mL，HI76409A/P溶氧膜（5个），HI9828-0快速综合校准液，HI7608290，快速校准环，数据管理软件套装，其他附配件，中英文使用手册，HI721029，定制专用仪器携带箱。

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣、黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水研究所                        2018年1月30日