仪器招标公告

2018（08）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购手动静水压机一台

型号：FH100M

（最高限价￥： 85000元）

仪器技术参数

1. 技术指标要求

1.1 工作条件

1.1.1 工作环境：环境温度在5℃至45℃。

1.1.2 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

1.1.3 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

1.2 仪器用途

通过加压，使鱼卵在高压水压下阻止第二极体排出或抑制受精卵第一次分裂诱导三倍体或四倍体。

1.3 配置要求

1.3.1 加压主机，1台；

1.3.2 压力舱，1个；

1.3.3 不锈钢支架，1个；

1.3.4 浮性卵沉性卵放置杯，1个；

1.3.5 备用密封垫，2个；

1.3.6  12mm备用管路 5米；

1.3.7  高压阀 1个；

1.4技术参数

1.4.1 最大压力100MPa；

*1.4.2. 最大处理容量 1000ml；

1.4.3 加压速率 80MPa/25s；

*1.4.4  压力舱开口80mm，深度200mm；

*1.4.5  一体化设计，方便运输；

*1.4. 6  手动加压，无需电力；

1.4.7  接触水材料不低于304不锈钢；

* 1.4.8  放置杯既适合沉性卵也适合浮性卵；

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣、黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年1月30日