仪器招标公告

2018（10）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购海瑞森专用空调一台

型号：I-Row012A

（最高限价￥： 102000元）

仪器技术参数

室内机型号：I-Row012A

主电源：380V 3Ph 50Hz

机组性能参数

制冷量-kW ：13.9

显冷量-kW ：12.6

机组FLA -A：12.6

室内风机性能参数

循环风量 - CMH：2600

加热器性能参数

加热能力 - kW：3

加湿器性能参数

加湿能力 - kg/h:3

连接管尺寸规格

液体管 - mm：12.7

气体管 - mm：15.88

加湿器进水管：G3/4"

机组排水管ID-mm：G3/4"

机组尺寸及重量

机组宽度 -mm：300

机组深度 - mm：1100

机组高度 - mm：2000

重量 - kg：245

室外机性能参数

室外机型号：HROU50*1

机组长度 -mm：650

机组宽度 - mm:650

机组高度 - mm（不含支脚，支脚高450mm）：1900

重量 - kg：180

推荐断路器和线缆规格

断路器规格-A：32

室内机线缆规格-mm2：3*4+2*2.5

室外机线缆规格-mm2：3×1.5

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣、黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年1月30日