招标公告（仪器设备类）

2018（16）

福建省水产研究所质检中心拟采购痕量金属前处理仪1台

（最高限价￥：10万元/台）

仪器技术参数

# 1. 货物名称：痕量金属前处理仪

2. 主要用途：

用于海水中痕量金属的在线前处理，实现脱盐、痕量重金属浓缩富集等功能。

# 3. 分析原理：

# 所用树脂几乎不吸附钠和钙等大量存在于海水中的碱（碱土）金属；对常见的重金属和过渡金属具有稳定的亲和力和富集效率。

4. 工作条件：

工作温度：10 - 40 ℃，湿度：20 - 80 %，电源：单相200-240 V，50/60 Hz

# 5. 技术指标

# 5.1 功能要求：用于海水中痕量金属的在线前处理，可实现从活化、富集、洗脱的全自动化，适用盐度0~35。

# 5.2 双通道蠕动泵：用于输送清洗液、洗脱液、活化液、缓冲液和水样。配备进口泵管，可根据需要的运行步骤，设定转速、转向和运行时间。蠕动泵单个通道流速可调整范围为0.01 mL/min~50 mL/min，精确度不低于1%。

# *5.3 八位阀选择阀可以实现对八种溶液的选择，用于选择洗脱液或清洗液；六通阀可以实现流路的切换，用于活化、上样和洗脱等步骤的切换。

# *5.4实现按设定的步骤列表，对海水样品进行在线加入缓冲液、在线富集和洗脱，洗脱液可直接连接至ICP-MS或ICP-AES等检测器，实现在线检测。

# *5.5 整台处理仪与溶液接触的部分均为高分子材料，不含任何金属或金属化合物；仪器外壳为全塑料材质，无任何金属裸露。

# *5.6 配备的富集柱不存在因溶液pH值等因素的改变而发生体积变化；几乎不吸附钠和钙等大量存在于海水中的碱土金属；对常见的重金属和过渡金属具有稳定的亲和力和富集效率。非金属微柱1cm套装，分别采用螯合树脂（官能团为亚氨基二乙酸盐）和阴离子交换树脂（基体为苯乙烯-二乙烯苯），采用PTFE（Polytetrafluoroethylene）连接管。

# 6 系统配置：

# 6.1 进口八位阀（Valco C25Z-3188EMH）以及控制器一套

# 6.2 进口六通阀（Valco C22Z-3186EH）及控制器一套

# 6.3 双通道蠕动泵2台

# 6.4 控制软件一套

# 6.5 痕量金属富集柱  2根

7. 软件：

# 7.1 全自动痕量金属前处理仪使用运行于Windows系统的软件控制，实现的方法的编辑与运行。

# 7.2 软件可供编辑的方法列表不少于20步，可实现更复杂的实验步骤。

8. 技术资料：

提供仪器设备详细的中文操作手册及相关技术文件。

9. 为保证仪器售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供仪器制造商出具的项目授权书和中华人民共和国器具型式批准证书，无授权书作废标处理。

10. 售后服务及培训：

10.1保证产品为全新原厂设备；合同签订后45天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及除富集柱和蠕动泵管外的配件全部免费；保修期外，能及时地为用户提供备品备件。

# 10.2 仪器厂家或投标单位提供仪器的现场安装调试指导，免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等。提供快捷、周到、规范的技术服务，终身维修，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月13日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：杨妙峰，联系电话13950003224。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购部门组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及本招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年3月6日