福建省水产研究所

小嶝岛实验基地牡蛎育苗系统招标公告

2018（31）

福建省水产研究所（下称“招标方”或“我所”）遗传育种中心拟在小嶝岛实验基地建设牡蛎育苗系统一套。经所领导审批同意，我所拟外公开招标（最高限价39万），欢迎具有资质的企业（下称“投标方”）参与投标。现将相关事项公告如下：

一、招标项目的工程要求：

工程具体要求以本招标附件（工程量清单及技术参数说明）要求为准。

二、工程地点及时间要求

1、工程地点：福建省水产研究所小嶝岛实验基地。

2、时间：合同签订后40个工作日完成设备安装及调试。

三、招标约定事项：

1、投标方应按照本公告附件中的工程量清单的要求进行报价，投标项目报价为包干价（包含运费、安装费及税费等）。

2、招标文件技术参数为基本技术要求，投标人必须全部满足（有要求提供佐证材料的必须提供相应材料），否则视为无效投标，各投标人应就所有招标内容做出详细的技术响应和偏离表。

3、本次招标的标书和投标方的投标报价等相关材料作为合同签订的依据。

四、参加投标企业资质要求

1、投标人具有循环水养殖工程建设经验，有类似的工程案例。

2、投标人投标前需对小嶝岛实验基地做实地勘察，且需了解招标方现有建设方案，提供设备及工艺需与现有系统相匹配。

五 、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标文件递交：投标文件递交截止时间为2018年4月26日17:00，可以现场或邮件方式递交，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2、投标单位的竞标文件需提供材料（正副本各一份，分别装订成册，均要求签字后加盖公章，密封后加盖公章确认），材料包括但不限于以下内容：①投标书；②开标一览表；③投标分项报价表；④售后服务承诺书；⑤法定代表人授权书（法人代表需签字或盖章授权）；⑥法人代表及受委托人身份证和营业执照复印件（加盖单位公章）；⑦信用记录查询表；⑧商务技术响应文件；⑨循环水养殖工程建设经验的佐证材料。

3、开标时间：2018年4月27日后在招标方福建省水产研究所开标，本项目采用符合技术参数要求的合理低价中标，评标人员由招标方组成，评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

五、联系方式

1、投标地址：厦门市东渡海山路7号 福建省水产研究所行政综合部（1号楼302）或遗传育种中心

2、联系人及电话：祁老师  13616024327

3 、传真：0592-6013055

附件：工程内容清单及技术参数说明

福建省水产研究所

2018年4月19日

附件

工程内容清单及技术参数说明

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP水槽 | YM-11T | 6 | 只 | 材质：PP；直径 3.5m*深度1.2m；壁厚 16mm，底板厚度16mm； 水槽总高度1.4m：颜色：米色；含Φ315水位控制器； 施工中下700mm需垫沙支撑。 |
| 2 | PP水槽 | YM-5T | 9 | 只 | 材质：PP；直径 2.3m*深度1.2m，壁厚 14mm，底板厚度14mm； 水槽总高度1.4m：颜色：米色；含Φ250水位控制器。 |
| 3 | PP水槽 | YM-2.4T | 16 | 只 | 材质：PP；直径 1.6m*深度1.2m；壁厚 12mm，底板厚度12mm； 水槽总高度1.4m：颜色：米色；含Φ200水位控制器。 |
| 4 | 空气源热泵 | ZX-DK-40 | 2 | 台 | 功率：10匹(8.5kw/h)；长*宽*高：1225*900*1140mm； 具有制冷（夏季）、制热（冬季）功能。 |
| 5 | 川字型托盘 | YF-1010 | 130 | ㎡ | 材质：全新HDPE；长*宽*高：1000*1000*150mm； 静载重量：3吨（可配合叉车使用）。 |
| 6 | 紫外线杀菌器 | YZ-6-120W | 2 | 台 | 材质：316L不锈钢；外径：200mm；6根灯管；功率：120w/h/根。 |
| 7 | 给排水管道 | 按现场需要 | 1 | 批 | 材质：PVC；各种管件、阀门、支架等。 |

备注：

- 工程内容包含设备运输、安装、调试及现场人员培训。

- 提供全额增值税普通发票。

福建省水产研究所

2018年4月19日