2018（41）

福建省水产研究所海洋环境与水产品质量安全检测中心需要

多功能振荡器一台

型号： Heidolph Multi Reax多功能振荡器

（最高限价￥：28000元/台）

仪器技术参数

- 用途：

Heidolph Multi Reax是一款精致的多功能振荡器，可用来同时振荡最多达26根试管或离心管。大体积样品、固体样品混合的首选。定时结束后，仪器自动停止并报警，可实现无人操作，提高效率。

二、主要技术参数

1、★振幅3mm，持续涡旋振荡，无脉冲间断，具有良好的混合效果

2、振动速度150-2000rpm，数字显示

3、★数字程序时间控制器可自动报警，实现无人操作，时间最长可达999分钟

4、★标配2个试管固定器，可实时观察所有的样品管

-26根试管（Φ10-16mm）

-12根试管（Φ16-32mm）

5、操作模式：定时或持续

▲6、符合CE认证，可提供相关证书

7、保护级别IP30

8、尺寸（W×H×D）：270×172×410 mm

9、工作环境温度：5-40℃，最大相对湿度80%

10、功率：50W

11、最大承载量：1.5Kg

12、重量：9.8Kg

配置要求：

- Multi Reax主机一个

- 试管固定器：

-26根试管（Φ10-16mm）1个

-12根试管（Φ16-32mm）2个

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年11月30日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：钱卓真，联系电话0592-5678301。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月22日